## Slide 1: Теория передачи информации Тема1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИГНАЛАХ
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ

## Slide 2: ПОНЯТИЕ Сигнала
Сигнал (от лат. signum — знак) — знак, физический процесс или явление, несущие сообщение о каком-либо событии, состоянии объекта либо передающие команды управления, оповещения и т. д. Посредством совокупности С. можно с той или иной степенью полноты представить любое, сколь угодно сложное событие.

## Slide 3: Классификация СИГНАЛОВ
По физической природе носителя информации:
электрические;
электромагнитные;
оптические;
акустические
и др.;
По способу задания сигнала:
регулярные (детерминированные), заданные аналитической функцией;
нерегулярные (случайные), принимающие произвольные значения в любой момент времени. Для описания таких сигналов используется аппарат теории вероятностей.

## Slide 4: Классификация СИГНАЛОВ
В зависимости от функции, описывающей параметры сигнала, выделяют аналоговые, дискретные, квантованные и цифровые сигналы:
непрерывные (аналоговые), описываемые непрерывной функцией;
дискретные, описываемые функцией отсчётов, взятых в определённые моменты времени;
квантованные по уровню;
дискретные сигналы, квантованные по уровню (цифровые).

## Slide 5: дискретизация

## Slide 6: Квантование

## Slide 7: АЦП и ЦАП
Аналого-цифровое преобразование (АЦП) —преобразование сигнала, при котором при заданном шаге дискретизации функция непрерывного множества возможных значений сигнала заменяется функцией конечного множества соответствующих значений этого сигнала. Цель: привести сигнал к виду подходящему для обработки на ЭВМ. [ГОСТ 17657-79: Передача данных. Термины и определения]
Цифро-аналоговое преобразование (ЦАП) — обратный АЦП процесс.
АЦ(/ЦА) преобразователь — устройство.

## Slide 8: ТЕОРЕМА ОТСЧЁТОВ (Котельников Владимир Александрович)
Если аналоговый сигнал имеет финитный (ограниченный по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты. [1933]
!!!Одна из важнейших теорем теории информации, сформулированная независимо от Котельникова Гарри Найквистом и Клодом Шенноном. Именно благодаря ей Котельникова считают на постсоветском пространстве «отцом» цифровых технологий в передаче.
По словам Брюса Айзенстайна— президента международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE): “Академик Котельников выдающийся герой современности. Его заслуги признаются во всём мире. Перед нами гигант радиоинженерной мысли, который внёс самый существенный вклад в развитие радиосвязи.”

## Slide 9: Мат. Модели описания процессов и СИгналов
где m – масса тела, х – координата,
F(x,t) – сила действующая на тело в (х,t)
где m = const, a = const,
F = const
дифференциальное «уравнение Бесселя» (решение: «функции Бесселя», применяются при решении задач о распространении волн, формы колебания тонкой круглой мембраны и т.д. )
Одномерное «волновое уравнение» — однородное линейное уравнение в частных производных гиперболического типа второго порядка с постоянными коэффициентами, описывает колебание струны, если u=u(x,t) — отклонение струны в точке с координатой x в момент времени t, а параметр a задаёт свойства струны
«Уравнение Лапласа» в двумерном пространстве — однородное линейное дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка эллиптического типа с постоянными коэффициентами, возникающее во многих физических задачах механики, теплопроводности, электростатики, гидравлики.

## Slide 10: Операционное исчисление и ИП
Операционное исчисление (ОИС) — метод мат. анализа, позволяющие в ряде случаев сводить исследование ДУ, к рассмотрению более простых алгебраических задач.
Схема решения задач согласно ОИС:
От исследуемых функций переходят к некоторым другим функциям – из изображениям.
Над изображениями производят операции, соответствующие операциям на самими функциями.
Получив результат при действиях над изображениями, возвращаются
Цель: упростить представление исходной мат. модели описания процесса и действие над ней с мат. точки зрения.

## Slide 11: ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 12: ПЕРОБРАЗОВАНИЕ ЛапЛАСА
Интегральное преобразование, связывающее функцию \ F(s) комплексного переменного (изображение) с функцией \ f(x) вещественного переменного (оригинал). С его помощью исследуются свойства динамических систем и решаются дифференциальные и интегральные уравнения.
Одной из особенностей преобразования Лапласа, которые предопределили его широкое распространение в научных и инженерных расчётах, является то, что многим соотношениям и операциям над оригиналами соответствуют более простые соотношения над их изображениями. Так, свёртка двух функций сводится в пространстве изображений к операции умножения, а линейные дифференциальные уравнения становятся алгебраическими. функции, которую нельзя было бы разложить в тригонометрический ряд.”

## Slide 14: Z-ПЕРОБРАЗОВАНИЕ ( преобразование лорана, цыпкин яков Залманович, 1919-1997 )
Также как аналоговые фильтры проектируются с использованием преобразования Лапласа, рекурсивные цифровые фильтры разрабатываются с использованием параллельной техники, которая называется z-преобразованием. Общая стратегия этих двух преобразований та же самая: зондирование импульсного отклика синусоидами и экспонентами для нахождения системных полюсов и нулей. Преобразование Лапласа имеет дело с дифференциальными уравнениями, s-областью и s-плоскостью. Соответственно, z-преобразование имеет дело с разностными уравнениями, z-областью и z-плоскостью. Однако эти две техники не являются зеркальным отражением друг друга; s-плоскость организуется в прямоугольной системе координат, z-плоскость использует полярную форму. Рекурсивные цифровые фильтры часто создаются, начиная с одного из классических аналоговых фильтров таких, как Баттервофа, Чебышева или эллиптического. Ряд математических преобразований затем используются для получения желаемого цифрового фильтра. Z-преобразование дает рамки для этой математики.

## Slide 15: ПЕРОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (Жан Батист Фурье 1768-1830)
Гипотеза Фурье: ”не существует функции, которую нельзя было бы разложить в тригонометрический ряд.”[”Об использовании синусоид для описания температурного распределения”, Французская академия, 1807]. Лагранж (1736-1813) и Лаплас (1749-1827) просмотрели статью. Лаплас вотировал публикацию, а Лагранж резко возражал, на основании: “что такой подход не может быть использован для представления сигналов с «углами», т.е. изломанных подъемов, таких как квадратные волны.” Статья Фурье была опубликована только через 15 лет после смерти Лагранжа. Фурье занимался и другими вещами: политикой, экспедицией в Египет с Наполеоном и пытался избежать гильотины после Французской революции (буквально!).

## Slide 16: ПЕРОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (в конспекте лекций)

## Slide 17: ПЕРОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (Жан Батист Фурье 1768-1830)

## Slide 18: Виды преобразования фурье
В зависимости от типа сигнала (функции) к которой применяют преобразование Фурье различают:
Для апериодических непрерывных сигналов (экспоненциально затухающий сигнал, функция Гаусса) преобразование Фурье называется просто «преобразование Фурье».
Для периодических непрерывных сигналов (синусоидальные волны, последовательность прямоугольных импульсов) преобразование Фурье называется «ряды Фурье» (Fourier Series).
Для апериодических дискретных сигналов (непериодическая последовательность дискретных отсчётов) преобразование Фурье называется «дискретное временное преобразование Фурье» ( Discrete Time Fourier Transform).
Для периодических дискретных сигналов (периодическая последовательность дискретных отсчётов) преобразование Фурье называется «дискретное преобразование Фурье» (Discrete Fourier Transform).

## Slide 19: СПЕКТРОГРАММА (Ж. голос)

## Slide 20: СПЕКТРОГРАММА (М. голос)

## Slide 21: СПЕКТРОГРАММА (МУЗЫКА TRANCE)

## Slide 22: СПЕКТРОГРАММА (МУЗЫКА INSTR-TAL)

## Slide 23: ПЕРОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (в конспекте лекций по тпи)

## Slide 24: П. ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Определим спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов длительностью и с периодом T. (Скважностью? Коэффициент заполнения?) Напряжение такой формы действует в каналах связи и часто рассматривается как основной периодический сигнал при исследовании передачи информации по линии связи.

## Slide 25: П. ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ

## Slide 26: Практическая ширина спектра
Все каналы связи имеют ограниченную полосу пропускания, и форма сигналов при передаче по каналу изменяется.
Важно передать ту часть спектра сигнала, которая содержит гармонические составляющие с относительно большими амплитудами.
Практическая ширина спектра сигнала — область частот, в пределах которой сосредоточена подавляющая часть мощности сигнала (в пределах которой лежат гармонические составляющие сигнала с амплитудами, превышающими наперед заданную величину).
Математически может быть определена, как средняя мощность, выделяемая сигналом на активном со-противлении, равном 1 Ом, складывается из мощностей, выделяемых на этом сопротивлении гармоническими составляющими.

## Slide 28: Практическая ширина спектра
При выборе практической ширины спектра сигнала нельзя ограничиваться только энергетическими соображениями.
Необходимо учитывать требования к сигналу на выходе системы, как с энергетической точки зрения, так и с точки зрения сохранения его формы. В общем случае практическая ширина спектра сигнала выбирается из условия:
Каждая кодовая комбинация состоит из определенной последовательности прямоугольных импульсов и пауз. Спектр такого сигнала зависит, конечно, от того какая именно кодовая комбинация передается. Главным фактором, определяющим удельный вес высших гармоник спектра, остается наибольшая частота следования импульсов.
Параметр выбирают равным длительности самого короткого импульса среди всех встречающихся в кодовых комбинациях, период следования T = 2. В этом случае наибольшая частота следования импульсов max = 2 / T.

## Slide 29: Теория передачи информации Тема1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИГНАЛАХ
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ
Ваши
ВОПроСЫ
?