## Slide 1: Теория передачи информации Тема5 информационные характеристики непрерывных каналов связи
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ

## Slide 2: Непрерывный канал связи. (НКС)
Непрерывный канал связи (НКС) – это канал (ПД+ЛС+ПР), предназначенный для передачи непрерывных сообщений.
Канал считается заданным, если известны статистические данные о сообщениях на его входе и выходе и ограничения, накладываемые на входные сообщения физическими характеристиками канала.
Основные характеристики:
    скорость передачи;
    пропускная способность;
    коэффициент использования.

## Slide 3: Модель Непрерывного канал с.
Применяют модель реального канала, называемую гауссовым каналом, предполагая, что по каналу передаются:
  сигналы с постоянной средней мощностью,
  статистические связи между сигналами и помехой отсутствуют (аддитивная помеха),
  ширина спектра сигнала и помехи ограничены полосой пропускания ка-нала,
  в канале действует флуктуационная помеха ограниченной мощности с равномерным частотным спектром и нормальным распределением амплитуд («белый шум»).

## Slide 4: Скорость передачи Н.К.С.
Если X(t) рассматривать как переданный сигнал, Y(t) – как принятый, а E(t) – как аддитивную помеху в непрерывном канале, то скорость передачи информации по непрерывному каналу (среднее количество информации, которое можно передать по каналу в единицу времени) равна
Скорость передачи в предположении, что передаваемые сообщения имеют структуру «белого шума», составит
где Рх /Ре – отношение средних мощностей сигнала и помехи на выходе приёмника; – полоса частот передаваемого сообщения.
(5.1)
(5.6)

## Slide 5: Пропускная способность Н.К.С.
Пропускная способность – это максимальное значение скорости передачи информации по каналу.
Пропускная способность С характеризует физически предельно возможную скорость передачи данного канала связи, тогда как скорость передачи R характеризует некоторую текущую систему передачи И. (с определённой структурой и элементами).
При изменении структуры системы передачи И, её элементов или связей между ними, а также с течением времени, в общем случае, скорость передачи R может изменяться, а пропускная способность С нет. НО ВСЕГДА:
(5.7)

## Slide 6: Пропускная способность Н.К.С.
Для описания непрерывного канала приведем известную модель Шеннона для пропускной способности гауссова непрерывного канала с флуктуационной помехой:
где – полоса пропускания канала; - отношение средних мощностей сигнала и помехи на входе приёмника.
Из (5.13) следует, что одну и ту же пропускную способность можно получить при различных соотношениях и .
Вновь про R. Если плотность распределения w(x) непрерывных сообщений, вырабатываемых источником информации, отличается от гауссовской, то скорость передачи информации будет меньше.
(5.13)

## Slide 7: Чувствительность приёмника
Если сигнал смешан с шумом, то амплитуда сигнала может быть измерена лишь с точностью до эффективного значения шума.
Другими словами, неопределенность оценки точного значения амплитуды сигнала равна квадратному корню из среднего квадрата шумового напряжения.
Как следует из указанных выше предположений, изменение вх. сигнала меньше, чем , приемник не различает.
Следовательно, число уровней, которое может быть различимо без ошибок, определится из выражения.
(5.16)

## Slide 8: Теорема Согласование И.С. и к.С.
Предельные возможности согласования источника непрерывных сообщений с непрерывным каналом определяются следующей теоремой кодирования Шеннона:
Если эпсилон-производительность источника непрерывных сообщений меньше пропускной способности канала, то существует способ оптимального кодирования и декодирования, при котором с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, переданное и принятое сообщения не будут отличаться в среднеквадратическом смысле более чем на .

## Slide 9: Согласование источника с к.
При такого способа нет!
Оптимальное кодирование – это процесс преобразования непрерывных сообщений в сигналы без предварительной дискретизации по времени и квантования по уровню. Речь идёт о выборе способа аналоговой модуляции, оптимальное кодирование соответствует идеальной модуляции.
Для гауссова канала условие существования оптимального кодирования принимает вид:
где отношение - рассматривается на выходе детектора (демодулятора), а величина – как отношение сигнал/шум на входе приёмника.
(5.16)

## Slide 10: Коэффициент использования К.С.
Для того чтобы оценить, как используется пропускная способность непрерывных каналов, вводят коэффициент эффективности, который определяется выражением:
где и обозначено отношение сигнал/шум на выходе передатчика и входе приёмника соответственно.
По существу характеризует эффективность способа модуляции. Для идеальной модуляции и
(5.19)
(5.20)

## Slide 11: Теория передачи информации Тема5 информационные характеристики непрерывных каналов связи
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ
Ваши
ВОПроСЫ
?