## Slide 1: Теория передачи информации Тема 7 кодирование информации при передачи по ДКС без помех
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ

## Slide 2: Причины кодирования информации
Сообщения, передаваемые с использованием систем связи (речь, музыка, телевизионные изображения и т.д.) в большинстве своем предназначены для непосредственного восприятия органами чувств человека и обычно плохо приспособлены для их эффективной передачи по каналам связи.
Поэтому они в процессе передачи, как правило, подвергаются кодированию.

## Slide 3: кодированиЕ ИНФОРМАЦИИ
Кодирование — это процесс преобразования алфавита сообщения в алфавит некоторым образом выбранных кодовых символов .
Существуют различные виды К, в зависимости от цели:
  эффективное кодирование (с целью сокращения объема информации и повышения скорости ее передачи)
  помехоустойчивое кодирование (с целью уменьшения количества ошибок, возникающих при передаче по каналу с помехами. )
  шифрование (с целью защиты данных)
  представление (с целью преобразования из одной системы счисления в другую, буквенного алфавита в цифровой и т.д.)

## Slide 4: кодированиЕ ИНФОРМАЦИИ

## Slide 5: кодированиЕ ИНФОРМАЦИИ

## Slide 6: кодированиЕ ИНФОРМАЦИИ
В принципе основание кода может быть любым, однако наибольшее распространение получили двоичные коды, или коды с основанием 2, для которых размер алфавита кодовых символов равен двум,
Двоичные коды, то есть коды, содержащие только нули и единицы, очень просто формируются и передаются по каналам связи и, главное, являются внутренним языком цифровых ЭВМ, т. е. без всяких преобразований могут обрабатываться цифровыми средствами.
Поэтому, когда речь идет о кодировании и кодах, чаще всего имеют в виду именно двоичные коды. В дальнейшем будем рассматривать в основном двоичное кодирование.

## Slide 7: СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОДОВ
Самым простым способом представления или задания кодов являются кодовые таблицы

## Slide 8: СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОДОВ
Другим наглядным и удобным способом описания кодов является их представление в виде кодового дерева

## Slide 9: РАВНОМЕРНЫЕ И НЕРАВНОМЕРНЫЕ коды
Равномерный код — это двоичный код у которого каждому символу исходного алфавита соответствует одинаковое число бит.
Равномерные коды очень широко используются в силу своей простоты и удобства процедур кодирования-декодирования: каждой букве – одинаковое число бит; принял заданное число бит – ищи в кодовой таблице соответствующую букву.
Наряду с равномерными кодами могут применяться и неравномерные коды, когда каждая буква из алфавита источника кодируется различным числом символов, к примеру, А - 10, Б – 110, В – 1110 и т.д.

## Slide 10: РАВНОМЕРНЫЕ И НЕРАВНОМЕРНЫЕ коды
Равномерный код — это двоичный код у которого каждому символу исходного алфавита соответствует одинаковое число бит.
Равномерные коды очень широко используются в силу своей простоты и удобства процедур кодирования-декодирования: каждой букве – одинаковое число бит; принял заданное число бит – ищи в кодовой таблице соответствующую букву.
Наряду с равномерными кодами могут применяться и неравномерные коды, когда каждая буква из алфавита источника кодируется различным числом символов, к примеру, А - 10, Б – 110, В – 1110 и т.д.

## Slide 11: РАВНОМЕРНЫЕ И НЕРАВНОМЕРНЫЕ коды
Кодовое дерево для неравномерного кодирования может выглядеть так
Такие коды, не обеспечивающие однозначного декодирования, называются приводимыми, или непрефиксными, кодами и не могут на практике приме-няться без специальных разделяющих символов (азбука Морзе)

## Slide 12: РАВНОМЕРНЫЕ И НЕРАВНОМЕРНЫЕ коды
Однако можно построить неравномерные неприводимые коды, допускающие однозначное декодирование. Для этого необходимо, чтобы всем буквам алфавита соответствовали лишь вершины кодового дерева

## Slide 13: Техническая скорость передачи по Д.К.С.
Техническая скорость передачи (скорость манипуляции) — подразумевают число элементарных символов (сигналов), передаваемых по каналу в единицу времени. Она зависит от свойств линии связи и быстродействия аппаратуры канала.
где – среднее значение длительности символа. При одинаковой продолжительности всех символов, передаваемых в канал.
Единицей измерения технической скорости служит бод-скорость, при которой за одну секунду передаётся один символ.
(6.1)

## Slide 14: Теория передачи информации Тема 7 кодирование информации при передачи по ДКС без помех
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ