## Slide 1: Теория передачи информации Тема4 Источники НЕпрЕРЫВНЫХ сообщений
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ

## Slide 2: ИСТОЧНИК НЕПРЕРЫВНЫХ СБЩ. (ИНС)
Источник непрерывных сообщений (ИНС) -- объект который за некоторое конечное время может выдать любую из бесконечного множества реализаций сообщения.
Для ИНС нельзя определить алфавит, однако, как правило можно определить диапазон значений величины (динамический диапазон).
Ансамбль ИНС бесконечен, а вероятность появления отдельной реализации равна 0. Однако это не значит, что информация интересующая получателя также бесконечна.
Любые ПС и каналы не могут абсолютно точно передавать и получать ИНС. Практически это и не нужно так как получатель не различает близкие сообщения (эквивалентные) приводящие к одинаковым последствиям.
Меру близости не легко установить, поскольку она зависит от характера сообщений и от того, как оно используется получателем.
В системе телефонной связи одинаковые сообщения прочитанные разными дикторами будут эквивалентными, если критерием является разборчивость.

## Slide 3: ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Основные характеристики ИНС: энтропия, условная энтропия, эпсилон-энтропия, эпсилон-производи-тельность, избыточность, объём информации.
Формулу для энтропии ИНС получают путём предельного перехода для энтропии дискретного источника. С этой целью разобьём диапазон изменения непрерывной случайной величины характеризующейся плотностью распределения вероятностей на конечное число малых интервалов шириной .

## Slide 4: ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
При реализации любого значения , принадлежащего интервалу , будем считать, что реализовалось значение дискретной случайной величины . Поскольку мало, то веротяность реализации значения из интервала равна:
Тогда энтропия случайной дискретной величины может быть записана в виде:
так как
(4.1)

## Slide 5: ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
По мере уменьшения , все больше приближается к вероятности, равной нулю, а свойства дискретной величины – к свойствам непрерывной случайной величины .
В результате предельного перехода при получено
Первый член выражения (4.2) зависит только от закона распределения непрерывной случайной величины Х и имеет такую же структуру, как И.Д.С. Второй член стремится к бесконечности, это полностью соответствует интуитивному представлению о том, что неопределенность выбора из бесконечно большого числа возможных состояний (значений) бесконечно велика.
(4.2)

## Slide 6: Дифференциальная ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Чтобы избавить теорию от бесконечности, имеется единственная возможность – ввести относительную меру неопределенности исследуемой не-прерывной случайной величины Х по отношению к заданной Хо. В качестве заданной величины Хo возьмем непрерывную случайную величину, равномерно распределенную на интервале с шириной . Тогда её плотность вероятности , а энтропия:
Положив для простоты записи 1, составим разность
(4.3)

## Slide 7: Дифференциальная ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Чтобы избавить теорию от бесконечности, имеется единственная возможность – ввести относительную меру неопределенности исследуемой не-прерывной случайной величины Х по отношению к заданной Хо. В качестве заданной величины Хo возьмем непрерывную случайную величину, равномерно распределенную на интервале с шириной . Тогда её плотность вероятности , а энтропия:
Положив для простоты записи 1, составим разность
(4.3)

## Slide 8: Дифференциальная ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Дифференциальная энтропия — это мера, которая показывает насколько неопределенность непрерывной случайной величины с законом распределения больше или меньше неопределенности случайной величины, распределенной равномерно на интервале 1.
В отличие от энтропии источников дискретных сообщений может принимать:
  положительные;
  отрицательные
  нулевые значения.
Величиной можно характеризовать информационные свойства (среднее кол-во информации) источ. непрерывных сообщений.
(4.4)

## Slide 9: Условная ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Аналогично, используя операции квантования и предельного перехода, найдем выражение для условной энтропии непрерывного источника сообщений.
Обозначим первый член через :
характеризует неопределенность выбора непрерывной случайной величины Х при условии, что известны результаты реализации значений другой статистически связанной с ней непрерывной случайной величины Y, и по сравнению со средней неопределенностью выбора случайной величины Хo, изменяющейся в диапазоне, равном единице, и имеющей равномерное распределение вероятностей.
(4.6)

## Slide 10: СВОЙСТВА ДИФФ. ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Величина изменяется при изменении масштаба измерения Х.
Изменим масштаб случайной величины Х в k раз, оставив неизменным масштаб равномерно распределенной в единичном интервале случайной величины Хo, принятой за эталон. Если xi = kx, то . Тогда
Если одновременно изменить масштаб Хo, соотносительная неопределенность также изменится, так как значение эталона будет уже иным.
(4.7)

## Slide 11: СВОЙСТВА ДИФФ. ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
не зависит от конкретных значений случайной величины Х и, в частности, от изменения всех еe значений на постоянное.
Если единственным ограничением для случайной величины Х является область её возможных значений то максимальной обладает равномерное распределение вероятностей в этой области, т.е. При
(4.9)

## Slide 12: СВОЙСТВА ДИФФ. ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Если ограничения на область значений непрерывной случайной величины Х отсутствуют, но известно, что дисперсия её ограничена, то максимальной дифференциальной энтропией, равной
обладает нормальное (Гауссовское) распределение величин Х:
Соотношения для дифференциальной энтропии объединения соответствуют аналогичным для ИДС.
(4.10)
(4.13)
(4.11)
(4.12)
если стат. связи отсутствуют

## Slide 13: Эпсилон ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Реальная чувствительность приемных устройств, органов чувств чело-века и разрешающая способность различных информационно-измерительных систем ограничены. Поэтому воспроизводить непрерывные сообщения абсолютно точно не требуется. Наличие помех и искажений сигналов в реальных каналах делает точное воспроизведение сообщений невозможным.
Эпсилон–энтропия — это то среднее количество И. в одном независимом отсчете непрерывного случайного процесса , которое необходимо для воспроизведения этого сигнала с заданной среднеквадратичной погрешностью.
Рассмотрим подробнее сущность этого понятия. Предположим, что передавался сигнал , а был принят сигнал . Пусть в канале действует аддитивная помеха, тогда . Расстояние между сигналами и определяется величиной
(4.14)
, где Т – длительность сигналов.

## Slide 14: Эпсилон ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Если , то сигналы называют -- близкими.
В соответствии с определением эпсилон-энтропии можно записать, что
Так как , то условная энтропия при принятом полностью определяется “шумом” воспроизведения . Поэтому
Учитываем, что мощность помехи ограничена величиной , тогда максимальная энтропия помехи, отнесенная к одному отсчету, определяется по формуле:
(4.16)
(4.15)
(4.17)
, где – скв. значение помехи.

## Slide 15: Эпсилон ЭНТРОПИЯ И.Н.С.
Подставим (4.17) в (4.15)
Эпсилон-энтропия имеет максимальное значение, когда процесс X(t) также является гауссовским:
Отношение сигнал/шум характеризует то количество полученной информации, при котором принятый сигнал Y(t) и переданный сигнал X(t) «похожи» в среднеквадратичном смысле с точностью до . В формуле (4.19) значение эпсилон-энтропии определено для одного независимого отсчета.
(4.19)

## Slide 16: Эпсилон-производительность И.Н.С.
Если источник выдает независимые отсчеты сигнала в дискретные моменты времени со скоростью , где интервал дискретизации ( -- полоса частот сигнала ), то эпсилон-производительность источника (эпсилон-энтропия, приходящаяся на единицу времени)
Максимальное значение эпсилон-производительность источника имеет, когда сигнал является гауссовским:
(4.20)
(4.21)
(4.23)

## Slide 17: Эпсилон-ИЗБЫТОЧНОСТЬ И.Н.С.
Объем сигнала — это максимальное количество информации, которое сигнал может переносить. За время существования сигнала максимальный объем информации, выданной источником, составит:
Избыточность определяют так же, как и для источника дискретных сигналов:
избыточность источника равна нулю только в случае, когда распределение сигнала является гауссовским.
Если выбрать другую меру близости сигналов – другую метрику пространства сигналов, можно получить другие эпсилон-характеристики источников. Наибольшее распространение получил средне-квадратический критерий близости сигналов.
(4.24)
(4.25)

## Slide 18: Выводы

## Slide 19: Теория передачи информации Тема4 Источники НЕпрЕРЫВНЫХ сообщений
Захарьев Вадим Анатольевич
ассистент кафедры СУ
Ваши
ВОПроСЫ
?