## Slide 1: Классификация МК
Лекция 1

## Slide 2: Основные типы микросхем
Микропроцессор (Micro Processor Unit, MPU)
Микроконтроллер (Micro Controller Unit, MCU)
Процессор цифровой обработки сигналов (Digital Signal Processing, DSP multiprocessors)
ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема) (Programmable Logic Device, PLD)

## Slide 3: Особенности работы микропроцессоров

## Slide 4: Особенности работы микроконтроллеров

## Slide 5: Структура кристалла микроконтроллера

## Slide 6: История создания МК
Первый патент на однокристальную микроЭВМ был выдан в 1971 году инженерам М. Кочрену и Г. Буну, сотрудникам американской Texas Instruments. Именно они предложили на одном кристалле разместить не только процессор, но и память с устройствами ввода-вывода.
В 1976 году[1] американская фирма Intel выпускает микроконтроллер i8048. В 1978 году фирма Motorola выпустила свой первый микроконтроллер MC6801, совместимый по системе команд с выпущенным ранее микропроцессором MC6800. Через 4 года, в 1980 году, Intel выпускает следующий микроконтроллер: i8051.

## Slide 7: Закон Мура
Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца

## Slide 8: Классификация МК
Периферийные (интерфейсные) МК
Универсальные 8-разрядные МК
Универсальный 16-разрядный МК.
Специализированные 32-разрядные МК
Цифровые сигнальные процессоры (DSP — Digital Signal Processor)

## Slide 9: Архитектуры МК
CISC — (Complex Instruction Set Computer) традиционная архитектура с расширенным набором команд.
RISC — (Reduced Instruction Set Computer) архитектура с сокращенным набором команд.
ARM — (Advanced RISC — machine) усовершенствованная RISC архитектура.

## Slide 10: Периферийные устройства в микроконтроллерах
Универсальные цифровые порты, которые можно настраивать как на ввод, так и на вывод;
Различные интерфейсы ввода-вывода, такие, как UART, I²C, SPI, CAN, USB, IEEE 1394, Ethernet;
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи;
Компараторы;
Широтно-импульсные модуляторы (ШИМ-контроллер);
Таймеры;
Контроллеры бесколлекторных двигателей, в том числе шаговых;
Контроллеры дисплеев и клавиатур;
Радиочастотные приемники и передатчики;
Массивы встроенной флеш-памяти;
Встроенные тактовый генератор и сторожевой таймер;

## Slide 11: Типы микроконтроллеров STM

## Slide 13: Средства разработки

## Slide 14: Средства создания программного кода