## Slide 1: Лекция 20. Модели оптимального комплектования оборудованием узла сети Интернет
Вопросы. Сравнительный анализ оборудования. Организация экспертизы тендерных предложений. Модель оптимизации комплекта оборудования. Методы обработки мнений экспертов. Рейтинг на основе факторного анализа. Кластер-анализ оборудования.

## Slide 2: Схема декомпозиции проектирования

## Slide 3: Сравнительный анализ оборудования. Критерии.
Качество оборудования включает такие показатели, как:
соответствие поставляемого оборудования требованиям (спецификации) тендера;
технические характеристики предлагаемого оборудования (объем памяти, быстродействие и др.) должны удовлетворять спецификации технических требований или превосходить их, сопровождаться обоснованиями и указанием методик расчетов или источников информации.
возможность интеграции в однородную вычислительную среду;
возможность наращивания мощности (upgrate);
наличие необходимых документов (лицензий, сертификатов, разрешений и т.д.), подтверждающих право фирмы (организации) на поставку данного вида оборудования и оказание услуг;
наличие технической документации с указанием характеристик производительности, совместимости и расширяемости (документы должны быть официально заверены фирмой-производителем);
соответствие эргономическим и санитарно-гигиеническим нормам, принятым в Республике Беларусь, а также условиям безопасности информации (наличие соответствующих сертификатов);
новизна технологических решений, расширяемость, переносимость и преемственность прикладных программ;

## Slide 4: Сравнительный анализ оборудования. Критерии.
2. Цена оборудования должна включать все налоговые сборы, включая таможенные, Республики Беларусь.
3. Условия оплаты
возможность оплаты по частям; возможность лизинга; возможность кредитования.
4. Сроки поставок
наличие оборудования на складе.
5. Качество сервисного обслуживания
время восстановления оборудования не должно превышать: в г.Минске – не более 4 ч.;
в областных центрах – не более 24 ч.;
в остальных точках – не более 36 ч.

## Slide 5: Сравнительный анализ оборудования. Критерии.
6. Гарантии
устойчивое положение на рынке;
на все поставляемое оборудование срок гарантийного обслуживания не менее указанного (обычно это 3-5 лет);
наличие реальных гарантий, возможностей и условия послегарантийного обслуживания.

## Slide 6: Сравнительный анализ оборудования. Критерии.
7. Репутация фирмы
фирма, являющаяся представительством или официальным дистрибьютором (ресселером, дилером) производителя должна предоставить документы, подтверждающие данные взаимоотношения, заверенные представителями головной компании производителя;
фирма (предприятие), предлагающая средства вычислительной техники должна иметь хорошую репутацию на рынке Республики Беларусь и представить (по желанию) следующую информацию:
объем продаж за последний год;

## Slide 7: Сравнительный анализ оборудования. Критерии.
7. Репутация фирмы
наличие сервисного центра(ов) с соответствующими сертификатами;
перечень проектов, реализованных в Республике Беларусь и за ее пределами.
8. Возможность стратегического партнерства
интеграция в однородную среду;
совместимость на разных уровнях с эксплуатируемой системой;
опыт комплексных решений.

## Slide 8: Сравнительный анализ оборудования. Критерии.
9. Предустановка лицензионного программного обеспечения
Поставляемое программное обеспечение должно сопровождаться фирмой-поставщиком. В сопровождение входят:
консультации;
льготные поставки новых версий ПО;
обучение персонала.
10. Балл эксперта
Для учета других субъективных факторов, относящихся к качеству тендерного предложения иногда каждому эксперту предоставляется возможность предоставления дополнительных баллов.

## Slide 9: Организация экспертизы тендерных предложений
Этап 1. Определение предпочтений экспертов. Эксперты действуют автономно и независимо друг от друга на основе принятой модели индивидуального голосования по каждому из критериев.
Этап 2. Агрегация мнений экспертов. Предпочтения экспертов по каждому критерию агрегируются в коллективное предпочтение по данному критерию.
Этап 3. Рейтинг тендерных предложений. Среди всех тендерных предложений должны быть выявлены победители.

## Slide 10: Организация экспертизы тендерных предложений
Определение предпочтений эксперта. Простое применение для определения предпочтений принципа Кондорсе, формулируется следующим образом: каждый эксперт попарно сравнивает предложения и указывает более предпочтительное, далее, предложение i считается наилучшим (с необходимостью единственным), если оно побеждает любое другое предложение при парном сравнении по правилу большинства; для всякого i’  i число экспертов, считающих i лучше i’, больше, чем тех, кто считает, что i’ лучше i.

## Slide 11: Организация экспертизы тендерных предложений
Агрегация мнений экспертов. Коллективная функция вычисляется по формуле:
Если же эксперты не равноправны и каждый член k экспертного совета имеет pk голосов, то коллективная функция имеет вид:

## Slide 12: Организация экспертизы тендерных предложений
Рейтинг тендерных предложений.
Простейшая модель экспертизы предложений основывается на их рейтинге, т.е. упорядочении всех предложений по убыванию агрегированной по некоторому правилу коллективной функции может быть представлена в виде следующей функции:
где: bj – вес критерия j; qj - – множество значений возможных баллов для данного критерия

## Slide 13: Организация экспертизы тендерных предложений
Буквальное применение правила Кондорсе к рейтингу тендерных предложений формулируется следующим образом: наилучшим тендерным предложением по Кондорсе называется тендерное предложение i (с необходимостью единственное), которое лучше любого другого i’ по правилу большинства: агрегированных рейтинговых критериев j таких, что больше, чем критериев j таких, что .

## Slide 14: Модель оптимизации комплекта оборудования
Пусть некоторый узел сети имеет функциональные потребности n видов в количестве соответственно . Существуют альтернативные варианты покрытия этих потребностей за счет оборудования типов (память, процессоры).
Задана матрица qis производительностей i-го типа оборудования для замещения s-й потребности (работы). Если оборудование i не может замещать на s-ю потребность (выполнять работу), то q= 0.

## Slide 15: Модель оптимизации комплекта оборудования
Модель выбора комплекта оборудования
где yi– количество закупаемого оборудования типа i, сводится к решению следующей задачи дискретной оптимизации:
при ограничениях:
xsi – целые.
Здесь – функция полезности партии yj оборудования типа i, построенная на основе результирующего критерия uj(i).

## Slide 16: Методы линейного ранжирования
Рейтинги линейного ранжирования.
Отбор рейтинговых показателей – критериев .
Переход к соизмеримым показателям, т.е. превращение значений рейтинговых критериев в безразмерные величины, путем сравнения либо со средним, либо с эталонным значением.
Здесь i – номер тендерного предложения, aij– значение j-го показателя для i-го предложения,

## Slide 17: Методы линейного ранжирования
Рейтинги линейного ранжирования.
3) Построение результирующего критерия, как суммы с весами частных безразмерных показателей.
4) Линейное упорядочение предложений в зависимости от значения результирующего критерия.
Вместо упорядочения предложений иногда они разбиваются на классы в соответствии с несколькими интегральными критериями. По каждому из таких критериев выделяется пять групп («А» – очень высокие показатели, «Б» – выше среднего, «В» – на уровне среднего, «Г» – ниже среднего, «Д» – плохие показатели).

## Slide 18: Рейтинг на основе факторного анализа
Методика линейного ранжирования сводит рейтинговые показатели в один агрегированный критерий (фактор), согласно которому предложения упорядочиваются по убыванию либо возрастанию. Сложнее, но эффективнее рейтинги на основе двух-, трех- и более факторных моделей. Существуют стандартные методики свертывания рейтинговых показателей в факторы. Хорошо представляет реальную картину рейтинга предложений методика, основанная на применении двухфакторного анализа, которая представляет предложения точками на плоскости факторов, что особенно удобно при составлении динамических рейтингов (т.е. если тендеры проводятся часто и накопились данные о предыдущих тендерах). В двухфакторной модели во времени предложения-точки превращаются в траектории, указывающие в каком направлении движется та или иная фирма.

## Slide 19: Кластер-анализ оборудования.
Этот класс моделей, основанных на кластер-анализе или распознаваний образов, используется для разбиения всех предложений на несколько классов (число классов может быть задано заранее или нет). Такими классами могут быть, например, следующие: предложение первостепенной важности; предложение высокой важности; предложение, представляющее определенный интерес; предложение, представляющее незначительный интерес; предложение, не заслуживающее внимания. Могут быть и всего два класса: победители и все остальные.

## Slide 20: Кластер-анализ оборудования.
Заметим, что классифицировать предложения можно и с помощью модели рейтинга. Однако, применение специальных классификационных моделей позволяет более полно, наряду с частными критериями, учесть всевозможные дополнительные ограничения типа (особенно в нескольких тендерах, проводимых одновременно) – доля предложений с высокой степенью риска в классе финансируемых тендерных предложений должна быть не менее 10% и не более 20%. Суммарное финансирование тендерных предложений, представляющих определенный интерес, не более заданной суммы и т.д. Классификационные модели позволяют также автоматически осуществлять, например, дележ инвестиции между раздельными тендерными предложениями

## Slide 21: Кластер-анализ оборудования
Введем переменные иначе.
Модель кластер-анализа можно представить в виде следующей задачи дискретной оптимизации:
при ограничениях:
- мера отличий (несходств)

## Slide 22: Кластер-анализ оборудования
Возможны также любые другие ограничения : по числу классов, по мощности классов, т.е. по числу предложений в классах, при этом предложения могут иметь веса и можно рассматривать ограничения на суммарный вес класса.
Для решения сформулированной задачи построены эффективные алгоритмы, основанные на методах дискретной оптимизации
Наиболее распространенные градиентные алгоритмы кластеризации – агломеративные иерархические и разделяющие иерархические.

## Slide 23: Методы кластеризации
Алгоритмы Хуберта и Рао
Алгоритм Хуберта есть разделяющий алгоритм иерархической кластеризации, который на каждом шаге рекурсивно выбирает кластер с наибольшим диаметром и разбивает его на два кластера так, чтобы больший диаметр у этих двух кластеров был наименьшим возможным.
Кластерные методы, основанные на евклидовой метрике.
Методы и алгоритмы на их основе последовательной кластеризации

## Slide 24: Схемы последовательной кластеризации
Множество тендерных предложений, подлежащих кластеризации, рассматривается как совокупность одноэлементных кластеров. Выбираются два из них, которые в некотором смысле наиболее близки друг к другу, и объединяют их в один кластер. Новая совокупность кластеров содержит на один кластер меньше, чем на предыдущей итерации. Повторяя процесс, мы сведем получающуюся совокупность кластеров к одному кластеру, содержащему все объекты, однако, если мы остановимся после k шагов, число кластеров будет m-k.

## Slide 25: Схемы последовательной кластеризации
В качестве меры расстояния между кластерами может приниматься квадрат евклидовой метрики . Расстояния между кластерами представляются матрицей . Изначально эта матрица содержит m строк и m столбцов. После объединения двух кластеров в новый кластер матрицу расстояний необходимо пересчитать. Теперь эта матрица содержит на одну строку и на один столбец меньше. Кроме того, пересчитать необходимо лишь одну строку и один столбец, т.к. остальные элементы не изменятся. Очевидно, вычисления будут сведены к минимуму, если удастся выразить эти новые элементы через элементы "старой" матрицы расстояний.