## Slide 1
Тема: Методика проектирования печатных плат с учетом электромагнитной совместимости
Магистрант группы 015401 Воскресенский А.А.
Руководитель Пискун Г.А.

## Slide 2
Актуальность темы исследования
Моделирование электромагнитных процессов, протекающих в печатных платах, является одной из наиболее сложных и актуальных задач. Это обусловлено тем, что на данном этапе можно выявить наиболее уязвимые к электромагнитному воздействию области и предложить способы защиты.
Актуальной является разработка методики проектирования печатных плат с учетом электромагнитной совместимости, что обусловлено увеличением чувствительности линии передач к помехам с увеличением частот сигналов.

## Slide 3
Цель и задачи исследования
Целью диссертации является исследование методов проектирования печатных плат, функционирующих в условиях электромагнитного воздействия, а также компьютерное моделирование физических процессов, протекающих в печатных платах.
Поставленная цель работы определяет следующие основные задачи:
провести обзор методов определения целостности сигналов и систем питания печатных плат при электромагнитном воздействии;
провести анализ специфики возникновения электромагнитных помех в печатных платах с последующей разработкой методики моделирования физических процессов, протекающих в ней при протекании цифрового сигнала (для анализа целостности сигналов) и при протекании аналогового сигнала (для анализа целостности системы питания);
разработка технологии моделирования протекания цифрового сигнала и при протекании аналогового сигнала.

## Slide 4
Основные положения, выносимые на защиту
Систематизация способов оценки целостности сигналов и систем питания, протекающих в печатных платах, основанное на использовании уравнений матрицы рассеяния многополюсников, что позволило выявить основные критерии оценки целостности сигналов, а также установить наиболее эффективные способы защиты проводников от взаимной связи.
Классификация и систематизация возникновения электромагнитных помех в печатных платах, основанная на анализе их природы возникновения, позволяющая выявить наиболее характерные помехи при различных условиях эксплуатации устройств.
Методика проектирования печатных плат с учетом электромагнитной совместимости, основанная на проведении моделирования электромагнитных процессов протекающих в печатных платах, позволившая выявить наиболее чувствительные линии передачи.
1.
2.
3.

## Slide 5
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.
В первой главе приведен обзор способов оценки целостности сигналов, приведены критерии выбора критических сигналов для их последующего моделирования, рассмотрена структура и определены требования к системе питания печатной платы.

## Slide 6
Структура и объем работы
Во второй главе представлена методика предтопологического анализа печатной платы с теоретическими объяснениями протекающих электромагнитных процессов.

## Slide 7
Структура и объем работы
Во третьей главе представлены методы проведения моделирования и расчетов электромагнитных процессов, протекающих в печатных платах при использовании таких специализированных программ, как: ADS, Hyperlynx, Polar, Speedstack.

## Slide 8
Расчет структуры печатной платы
Путем изменения параметров, таких как ширина и толщина проводника, расстояние между проводниками в дифференциальной паре, толщина диэлектрика и его диэлектрической константы можно получить необходимое значение волнового сопротивления.

## Slide 9
Расчет структуры печатной платы

## Slide 10
Расчет межслойного переходного отверстия
Для расчета межслойного переходного отверстия воспользуемся пакетом Via Designer, встроенным в программу ADS.

## Slide 11
Расчет межслойного переходного отверстия
График затухания сигнала в переходном отверстии
График неоднородности сопротивления в переходном отверстии

## Slide 12
Расчет линии передачи
С помощью программного решателя BoardSim, встроенного в программу HyperLynx, построим модель реальной линии передачи для анализа ее затухания.
Схема исследования включает в себя: передатчик, приемник, два межслойных переходных отверстия.

## Slide 13
Расчет линии передачи
Одним из результатов исследования являются S-параметры.
График параметра S11
График параметра S21

## Slide 14
Пост топологический анализ системы питания
С помощью решателя PIPRO, встроенного в программу ADS проведем анализ системы питания. Пакет PIPRO позволяет провести анализ целостности системы питания, включая анализ падения постоянного тока, электротермический анализ падения постоянного тока, анализ импеданса переменного тока и резонанс плоскости питания.

## Slide 15
Пост топологический анализ системы питания
Падение напряжения
Плотность тока

## Slide 16
Установлено влияние различных номиналов конденсаторов на разные участки импеданса системы питания, конденсаторы большой емкости (от 100 мкФ) имеют внушительное влияние на профиль импеданса до 1МГц, кондесаторы малой емкости (до 1мкФ) влияют на частоты выше 10 МГц.
График импеданса системы питания

## Slide 17
В ходе выполнения работы были реализованы следующие задачи:
рассмотрены способы оценки целостности сигналов и систем питания;
выполнен анализ программных продуктов для проведения моделирования электромагнитных процессов, протекающих в печатных платах;
изучена специфика возникновения электромагнитных помех в печатных платах, а именно дана классификация вышеназванным помехам, возникающим в печатных платах радиоэлектронных средств;
разработана методика построения компьютерной модели симуляции работы печатных плат;
произведено моделирование электромагнитных процессов, протекающих в печатных платах.
В результате разработки методики проектирования печатных плат с учетом электромагнитной совместимости, экспериментально доказана работоспособность методики и актуальность её использования в процессе проектирования печатных плат.

## Slide 18
Спасибо за внимание
Магистрант группы 015401 Воскресенский А.А.
Руководитель Пискун Г.А.