## Slide 1
Спектрально-акустический метод измерения активности кавитации в низкочастотных ультразвуковых полях
Научный руководитель:
ДЕЖКУНОВ Николай Васильевич
Заведующий НИЛ 5.2 БГУИР,
канд. техн. наук, доцент
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем
Диссертация
на соискание степени магистра
по специальности по специальности 1-39 80 03 Электронные системы и технологии (профилизация «Компьютерные технологии проектирования
электронных систем»)
Магистрант:
МИНЧУК Вячеслав Сергеевич
Минск 2026

## Slide 2
Актуальность темы исследования
Для исследования и оценки кавитации в жидкостях применяется ряд методов, включая эрозионные, химические, оптические и акустические, каждый из которых имеет существенные ограничения, что препятствует их использованию в качестве универсального способа контроля активности кавитации. Пассивные акустические методы, основанные на регистрации кавитационного шума, рассматриваются как наиболее перспективные, однако в настоящее время отсутствует единое общепринятое представление о том, какие спектральные компоненты кавитационного шума следует использовать для количественной оценки активности кавитации. Различные подходы к анализу спектра кавитационного шума приводят к несопоставимости результатов измерений и затрудняют их стандартизацию.
В связи с этим актуальной является разработка спектрально-акустического метода измерения активности кавитации в низкочастотных ультразвуковых полях, который может служить основой стандартизации измерений активности кавитации и введения эталона активности кавитации.

## Slide 3
Цель и задачи работы
Целью диссертации является разработка и обоснование единого подхода к измерению активности кавитации в низкочастотных ультразвуковых полях на основе анализа спектра кавитационного шума.
Поставленная цель работы определяет следующие основные задачи:
1. Провести анализ существующих методов регистрации и оценки активности кавитации, а также подходов к интерпретации спектра кавитационного шума. Выявить существующие ограничения и недостатки предложенных подходов.
2. Исследовать и оптимизировать датчики кавитации с целью повышения равномерности их спектральной чувствительности и достоверности регистрации кавитационного шума.
3. Экспериментально исследовать спектры кавитационного шума в низкочастотных ультразвуковых полях при изменении параметров ультразвукового воздействия и пространственного положения датчика.
4. Провести серию эрозионных тестов. Установить взаимосвязь спектральных компонент кавитационного шума между собой и с результатами эрозионных тестов. На основе полученной информации разработать спектрально-акустический метод измерения активности кавитации.

## Slide 4
Выполнение работы в рамках научных программ
Исследования проводились в рамках:
государственной научно-технической программы (ГНТП) – задание 63 «Разработать, изготовить и внедрить в учебный процесс спектрально-акустический индикатор кавитации», подпрограммы «научно-учебное оборудование»;
гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) №Т23М-026 от 02.05.2023 «Разработка метода коррекции спектральной чувствительности датчиков кавитации»;
государственной программы научных исследований (ГПНИ) – задание 2.16 «Разработка прибора для контроля режима ультразвуковой интенсификации процесса электрохимического осаждения наноматериалов» подпрограммы «Наноструктура».

## Slide 5
Спектрально-акустический метод исследования кавитации
В качестве оценок активности кавитации сравнивались:
интеграл высокочастотной области спектра (показан зеленым), используется в текущем поколении кавитометров БГУИР;
амплитуда субгармоники на частоте f0/2 (показана синим);
амплитуда гармоник и ультрагармоник (показаны красным и желтым);
амплитуда непрерывной составляющей спектра (показана розовым);
варьирование диапазонов интегрирования спектра.
Характерный спектр кавитационного шума:

## Slide 6
Корректировки спектральной чувствительности датчиков
Цель: повышение равномерности спектральной чувствительности датчиков кавитации.
Работа выполнена в рамках гранта БРФФИ.

## Slide 7
Исследование спектра КШ при варьировании мощности ультразвука
Показано, что характер зависимостей амплитуд компонент спектра от интенсивности ультразвука различается для малых и больших расстояний от излучателя
Установлено, что связь исследовавших параметров между собой характеризуется высокой степенью корреляции для близких расстояний от в условиях развитой кавитационной области.
В кавитационной области вдали от излучателя эти параметры не связаны однозначно между собой и характеризуются низким уровнем корреляции.
Амплитуда компонент спектра при варьировании мощности излучателя:

## Slide 8
Исследование спектра КШ при варьировании положения датчика
Показано, что амплитуды различных спектральных компонент кавитационного шума существенно зависят от расстояния до излучателя и имеют выраженную пространственную неоднородность.
Показано, что основная гармоника демонстрирует наиболее выраженное ослабление по сравнению с другими спектральными компонентами. Аналогичная тенденция наблюдается для непрерывной составляющей и интегральных спектральных характеристик, однако скорость их уменьшения различна: высокочастотные области спектра оказываются менее чувствительными к удалению от излучателя.
Отличительной особенностью является поведение субгармонической компоненты, амплитуда которой сначала возрастает с увеличением расстояния, достигая максимума на удалении 5 мм от излучателя, после чего уменьшается.
Результаты сканирования области под погружным излучателем:

## Slide 9
Разработка ПО для проведения эрозионных тестов
Установка для проведения исследований:
Разрушение алюминиевой фольги под действием кавитации:
1 – держатель с фольгой (вид сбоку); 2 - емкость,
3 – преобразователь с волноводом-концентратором (излучатель); 4 - ультразвуковой генератор УЗГ58-22;
5 – видеокамера; 6 – координатный столик
Результаты работы ПО:

## Slide 10
Эрозионные тесты
Эродированные тест-образцы:
Зависимость скорости эрозии от расстояния до излучателя:

## Slide 11
Спектры КШ и корреляция с эрозией

## Slide 12
Разработка спектрально-акустического метода
В качестве основных параметров комплексного критерия используются:
– интегральный уровень широкополосного шума в высокочастотном диапазоне, связанный преимущественно с импульсными процессами захлопы-вания кавитационных пузырьков и определяющий разрушительное действие кавитации;
– амплитуда субгармонической компоненты спектра, отражающая кол-лективную динамику кавитационной области и устойчивые или квазистацио-нарные пульсации пузырьков;
– амплитуда основной гармоники ультразвукового поля, используемая как вспомогательный параметр для характеристики энергетического состоя-ния акустического поля.

## Slide 13
Апробация результатов
Разработанный метод оценки активности кавитации используется в спектрально-акустическом кавитометре, разработанном в НИЛ 5.2 БГУИР.
За участи в разработке данного кавитометра Минчуку В.С. В 2024 году была назначена стипендия Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым.

## Slide 14
Основные результаты
1. Проведен анализ существующих методов регистрации и оценки активности кавитации, а также подходов к интерпретации спектра кавитационного шума. Выявлено, что отсутствует общепризнанный и унифицированный метод оценки активности кавитации. Показано, что спектр кавитационного шума может быть адекватным маркером для исследования кавитации.
2. Разработан метод повышения равномерности спектральной чувствительности волноводных датчиков, основанный на демпфировании волноводов и пьезоэлектрических преобразователей звукопоглощающими покрытиями, направленными на подавление резонансных и интерференционных искажений спектра. Собран и испытан модернизированный датчик кавитации, применявшийся в последующем для проведения исследований.
3. В результате проведения экспериментов по регистрации кавитационного шума при изменении параметров ультразвукового воздействия и пространственного положения датчика установлены различные зависимости амплитуд компонент спектра от мощности излучателя и положения датчика в пространстве. Сделаны выводы, о различном механизме формирования компонент спектра.
4. Разработана методика и программное обеспечения для проведения эрозионных тестов, проведена серия тестов по эрозии алюминиевой фольги в ультразвуковом поле. Субгармоника спектра показала наилучшую корреляцию с результатами эрозионных тестов. Разработан метод оценки активности кавитации в низкочастотных ультразвуковых полях, основанный на синхронной регистрации нескольких составляющих спектра кавитационного шума.

## Slide 15
Публикации соискателя
Статьи в рецензируемых журналах
1. Оценка активности кавитации по кавитационному шуму в различающихся частотных диапазонах / В. С. Минчук [и др.] // Доклады БГУИР. – 2024. – Т. 22, № 3. – С. 36–43.
2. Исследование спектра кавитационного шума в поле погружного ультразвукового излучателя / В. С. Минчук [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. – 2024. – № 3 (60). – С. 13–17.
3. Исследование акустической кавитации: результаты, практическая реализация и перспективы развития / В. С. Гаврилюк [и др.] // Доклады БГУИР. – 2024. – Т. 22, № 2. – С. 92–104.
4. Анализ механизма генерирования непрерывной составляющей кавитационного шума / Н.В. Дежкунов [и др.] // Письма в Журнал технической физики. – 2024. – Т. 50, № 6. – С. 7-10.
5. Исследование взаимной корреляции спектральных составляющих кавитационного шума / В. С. Минчук [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. – 2023. – № 3 (56). - С. 69-74.
6. Управление динамикой развития кавитационной области в поле фокусирующего излучателя / Н. В. Дежкунов [и др.] // Прикладная механика и техническая физика. – 2025. – № 4. – С. 3 – 6.
7. Курлюк, Е. А. Методика анализа динамики разрушения кавитационных тест- образцов / Е. А. Курлюк, И.Е. Олешук, В. С. Минчук // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – Т. 1-3. – С. 175 – 178.

## Slide 16
Публикации соискателя
Статьи в сборниках научных трудов
8. Минчук, В. С. Исследование связи составляющих спектра кавитационного шума в поле ультразвуковой ванны / В. С. Минчук, Т. А. Дежкунов, И. Е. Олешук // Компьютерные системы и сети : сборник статей 60-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2024. – С. 310–314.
9. Минчук, В. С. Оценка размеров активной зоны кавитации в поле погружного излучателя / В. С. Минчук, В. П. Шебеко, Т. А. Дежкунов // Актуальные проблемы прочности: материалы LXVIII международной научной конференции, Витебск, 27–31 мая 2024 года / Институт технической акустики НАН Беларуси; под ред. В.В. Рубаника. – Минск : ИВЦ Минфина, 2024. – С. 385–387.
10. Спектрально-акустический индикатор в комплекте с лабораторным оборудованием / В. С. Минчук [и др.] // Материалы 18-й международной научно-технической конференции «Приборостроение – 2025», Минск, 13-15 ноября 2025 г. / Под ред. А.Л. Толстик и И.А. Гончаренко. – Минск: изд-во БНТУ, 2025. – С. 64 – 66.
11. Совершенствование методики анализа динамики кавитационного разрушения тест - образцов / Е. А. Курлюк [и др.] // Техническая акустика: разработки, проблемы, перспективы: материалы V Междунар. науч. конф., Тольятти, РФ, 19–21 мая 2025 г. / под ред. Л. Д. Мерсон и В. В. Черняевой. – Тольятти: изд-во ТГТУ, 2025. – С. 80–81.

## Slide 17
Публикации соискателя
Статьи в сборниках научных трудов
12. Установка для исследования кавитации и испытаний кавитометров / В. С. Минчук [и др.] // Техническая акустика: разработки, проблемы, перспективы: материалы V Междунар. науч. конф., Тольятти, РФ, 19–21 мая 2025 г. / под ред. Л. Д. Мерсон и В. В. Черняевой. – Тольятти: изд-во ТГТУ, 2025. – С. 78–79.
13. Импульсное модулирование ультразвукового поля как метод управления динамикой развития кавитации / Н. В. Дежкунов [и др.] // Перспективные материалы и технологии: материалы международного симпозиума, Витебск, 25 - 29 августа 2025 г. / под. ред. Рубаника В.В. – Минск: ИВЦ Минфина, 2025. – С. 228-229.
14. Воспроизводимость кавитационных режимов в ультразвуковых ваннах / В. С. Минчук [и др.] // Техническая акустика: разработки, проблемы, перспективы: материалы V Междунар. науч. конф., Тольятти, РФ, 19–21 мая 2025 г. / под ред. Л. Д. Мерсон и В. В. Черняевой. – Тольятти: изд-во ТГТУ, 2025. – С. 82–83.
15. Сравнительное исследование эффективности оценки активности кавитации датчиками с различающимися частотными характеристиками / И. Е. Олешук [и др.] // Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях (ИАМП–2025): материалы XX юбилейной Всерос. (с междунар. участием) науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Бийск, 22–24 окт. 2025 г. / под ред. оргкомитета конф. – Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 2025. – С. 139–141.
16. Курлюк, Е. А. Механизмы генерирования спектральных компонент кавитационного шума / Е. А. Курлюк, В. С. Минчук, А. Ю. Перхунова // Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях (ИАМП–2025): материалы XX юбилейной Всерос. (с междунар. участием) науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Бийск, 22–24 окт. 2025 г. / под ред. оргкомитета конф. – Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 2025. – С. 115–116.

## Slide 18
Спасибо за внимание!