СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ «ДЕЛЬТА-БГУИР»

В 2009 - 2010 гг. на объектах университета (уч. корпуса №№1,2,3,4,5,7 спорткорпус, гараж, общежитие №1, столовая – кафе «Сузорье») внедрена и работает автоматизированная система диспетчерского контроля и управления потреблением тепловых ресурсов «Дельта-БГУИР», разработанная к.т.н. доцентом Левковичем В.Н. Она обеспечивает дистанционный автоматизированный технологический контроль инженерного оборудования 13 тепловых узлов в учебных корпусах, общежитиях и вспомогательных зданиях университета, расположенных на взаимном удалении в несколько километров. Транспортировка данных в системе обеспечивается через компьютерную сеть университета. На сервере путем периодического опроса формируется база данных о состояниях тепловых узлов в текущий момент и за длительный период времени (отопительный сезон, год и более). К базе данных через свои рабочие компьютеры имеют доступ специалисты и руководители заинтересованных служб.

Система снабжена развитым и удобным пользовательским интерфейсом для наблюдения и анализа текущих и архивных данных. Реализовано также автоматическое обнаружение в тепловых узлах состояний и событий, требующих реакции со стороны человека, и оповещение об этом заинтересованных служб. Имеется возможность дистанционного изменения режимов работы регуляторов температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения. За время эксплуатации она показала себя достаточно надежной и подтвердила предполагавшийся положительный эффект в следующих направлениях:

1. Наличие объективной системы контроля состояний и режимов работы инженерного оборудования дисциплинирует обслуживающий технический персонал.

2. Обеспечивается экономия тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение зданий за счет предотвращения аварий и обеспечения оптимальных режимов работы технологического оборудования.

3. Упрощается и становится менее трудоемким техническое обслуживание технологического оборудования тепловых узлов, что позволяет снизить эксплуатационные затраты.

Следует отметить, что при проведении внешнего аудита по системе менеджмента качества, комиссией было положительно отмечено наличие вышеназванной системы диспетчеризации на объектах университета.

В настоящее время планируется осуществить внедрение системы в общежитии №3.